Kabínkové zariadenia

z drevotrieskových dosiek

.

Riešenie s vlastným štýlom. Kabínkové zariadenie Schäfer typu SVF30 z plných drevotrieskových dosiek povrchovo upravených melamínovou živicou s farebným ABS lemovaním. Alternatíva pre prípad, keď je okrem čistej funkčnosti dôležitý aj dizajn! Predná strana zariadenia je charakteristická rovnou, vyváženou  plochou. Presvedčivými argumentami pre výber tohto typu deliacich priečok je rýchle čistenie, účinná ochrana hrán a vkusné prevedenie.

(1) Kabínkové zariadenia typu SVF30 vytvárajú na čelnej strane zásadne len rovné plochy. Umožňuje to špeciálny profil dorazu, pričom jednotlivé prvky lícujú aj v prípade, že sa dvere otvárajú smerom von. Zariadenie preto sprostredkuje pocit kvality a harmónie. Tento dizajn dodáva sociálnemu zariadeniu vzhľad akosti.

(2) Nohy kabínok z ušľachtilej ocele podľa DIN 1.4301, bezstupňovo výškovo nastaviteľné.

(3) Trojprvkový pánt z ušľachtilej ocele

so špeciálnymi trecími plochami z odolného polyméru. Tieto styčné plochy zaručujú absolútnu bezúdržbovosť a tiché zatváranie dverí.

Vznášajúce sa zariadenie. Vďaka použitiu dozadu zasunutých profilov ako aj čelného profilu vzniká dojem, že sa kabínkové zariadenie typu SVF30 JUMP vznáša

vo vzduchu. V spojení s uchytením na stene do dilatačných škár je zariadenie optickým skvostom.

- „Vznášajúce sa“ kabínkové zariadenie SVF30 JUMP s dozadu posunutými podpornými nohami a krycím profilom. Uchytenie do steny sa vykonáva prostredníctvom dilatačnej škáry

(v prípade výmuroviek nie je možné), čím              vznikne úplne hladký tvar.

(2) Masívne hliníkové držiaky s čelným profilom posunutým dozadu o 150 mm zabezpečujú potrebnú stabilitu. Na prednej strane nevidno prvky kovania.

(3) Nohy z ušľachtilej ocele sú posunuté dozadu a umiestnené pod stredovou deliacou priečkou. Na zlepšenie stability dotačne slúžia hliníkové držiaky. Spojenie deliacej priečky a čelnej strany je dodatočne spevnené spojovacím článkom v tvare T pod prvkami.

Cenovo výhodné zariadenie pre suché miestnosti. Kabínkové zariadenie typu SV30 z drevotrieskových dosiek povrchovo upravených melamínovou živicou je správnou voľbou, keď sa vyžaduje jednoduchý, stabilný a na údržbu nenáročný typ zariadenia. Je ideálnou alternatívou pre v suchu udržiavané priestory toaliet.

(1) Kabínkové zariadenia typu SV30 z 30 mm hrubých kvalitných drevotrieskových dosiek v kombinácii s eloxovanými profilmi s plastovou povrchovou úpravou. Kvalitný a stabilný typ kabínok, ktorý aj pri nízkom rozpočte poskytuje mnoho variánt riešení.

(2) Pánt z ušľachtilej ocele so špeciálnymi trecími plochami z odolného polyméru. Tieto styčné plochy zaručujú absolútnu bezúdržbovosť a tiché zatváranie dverí.

(3) Závesné priečky účinne vytvárajú diskrétnu zónu.

(4) Závesné priečky sú pripevnené pomocou stabilných eloxovaných hliníkových úchytiek.

Výkres: Kabínkové zariadenie typ SVF30				Výkres: Prierez

Hliníkový dverový 					Pripojenie na stenu

doraz zo vsunutou 					pomocou hliníkové profilu U

PVC mäkkou gumou	Kľučková súprava

Drevotriesková

Pánt z ušľ. ocele	doska 30 mm

Pripojenie

priečky						Farebný umelohmotný

na prednú	okolok	Rúrka z ušľachtilej

stranu 	ocele Ø 18 mm

3 mm ABS hrana

Výkres: Kabínkové zariadenie typ SV30

Hliníkový dverový 					Pripojenie na stenu

doraz zo vsunutou 	Kľučková súprava			pomocou hliníkové profilu U

PVC mäkkou gumou

Pánt z ušľ. ocele

Pripojenie

priečky

na prednú

stranu

3 mm ABS hrana	Technické zmeny vyhradené

MVS SK, s.r.o.

Hviezdoslavova 481

905 01 Senica

Č.t. 034/624 3332

Mobil: 0918 685 714

e-mail: priecky@gmail.com

www.priecky.sk

# Text boxes

Hladké a elegantné.

10/07    team-zwo Limited, 65589 Hadamar